WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

W KATOWICACH

DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE

STAN ŚRODOWISKA

NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

W 2005 ROKU

Częstochowa czerwiec 2006

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

Badania stanu czystości powietrza atmosferycznego na terenie powiatu zawierciańskiego w 2005 roku prowadzone były  przez:

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Częstochowie

- pomiary tlenków azotu i dwutlenku siarki metodą pasywną z miesięczną ekspozycją próbników w 6 punktach pomiarowych  oraz pomiary dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, ozonu, tlenku węgla i pyłu zwieszonego PM10 przy wykorzystaniu ambulansu pomiarowego

- Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach

- na stanowisku stacjonarnym zlokalizowanym w Zawierciu. Zakres manualnych pomiarów obejmował stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10 oraz  ołowiu zawartego w tym pyle.

Pomiary prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Częstochowie

###### W roku 2005 na 6 stanowiskach prowadzono pomiary SO2  i NOx  metodą pasywną polegającą na kontaktowym pochłanianiu tych związków przez specjalne próbniki eksponowane w okresie miesięcznym. Nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. - Załącznik nr 1 (Dz.U.Nr 87, poz.796) – kryterium ze względu na ochronę roślin.

Tabela 1.  Stężenia roczne SO2  i NOx w 2005 r.

| Lokalizacja | Stężenie roczne SO2 μg/m3 | Stężenie roczne NOx μg/m3 |
| --- | --- | --- |
| Starzyny nr 89 gmina Kroczyce | 13,0 | 10,9 |
| Przyłubsko ul. Jurajska 54 gmina Kroczyce | 15,1 | 12,8 |
| Żarnowiec | 10,7 | 13,1 |
| Irządze | 15,0 | 12,2 |
| Włodowice | 18,0 | 14,7 |
| Zawiercie–Bzów ul. Żołnierska 40 | 20,0 | 15,0 |
| Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu w 2005 r. (ze względu na ochronę roślin-rok kalendarzowy) | 20 | 30 |

W 2005 r. prowadzono automatyczne pomiary z ciągłą rejestracją wyników stężeń przy wykorzystaniu ambulansu imisji AJ-10 w jednym  punkcie pomiarowym zlokalizowanym w Zawierciu przy ul. Włodowskiej na terenie oczyszczalni ścieków. W okresie od 8 lipca do 12 sierpnia i od 7 do 21 listopada 2005 r. dokonano ciągłych pomiarów następujących zanieczyszczeń  :  pył  zawieszony PM10 (o frakcjach do 10 µm), dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla i ozon. Stężenia pyłu i ozonu wykazały wartości ponad ustalone kryterium czystości powietrza (bez uwzględniania limitu dni z przekroczeniami), natomiast nie przekroczyły w  czasie  pomiarów ustalonego aktualnym prawem  limitu dni z przekroczeniami. Pomiary  wykazały malejącą tendencję wielkości stężeń pyłu, dwutlenku siarki i tlenku węgla, jedynie stężenia ozonu wykazały tendencję wzrostową.

Wyniki badań zamieszczono w poniższych tabelach.

Tabela 2.

| LOKALIZACJA : | ZAWIERCIE ul. Włodowska |
| --- | --- |
| Termin pomiarów | 8 lipca godz. 12 - 12 sierpnia godz. 13 . |
| Ilość pomiarów : | Pył 837, SO2 777, NO2 704 godzin |
| Kompletność serii | 83,6 - 99,4 % |
| Pokrycie czasu pomiarami | 8,0 - 9,5 % roku |
| SUBSTANCJA | STĘZENIE MAKSYMALNE [(g/m3] | ŚREDNIA [(g/m3] |
|  | 1 godz. (data) | 8 godz. (data) | 24 godz. (data) |  |
| DWUTLENEK AZOTU | 54 29 lipca | - | - | 13 |
| DWUTLENEK SIARKI | 69 2 sierpnia | - | 23 15 lipca | 13 |
| OZON | 195 29 lipca | 176 29 lipca |  | - |
| PYŁ ZAWIESZONY PM 10 | 169 27 lipca | - | 57 29 lipca | 22 |
| TLENEK WĘGLA | 510 | 472 | - | - |

Przekroczenia  dopuszczalnego  poziomu   dla  okresu  uśrednienia  -  8  godzin  :

ozon  dnia 8, 15, 16, 18, 27, 28, 29, 30 lipca  =  8  dni

Przekroczenia  dopuszczalnego  poziomu z  marginesem  tolerancji   dla  okresu  uśrednienia  24  godzin  : pył dnia 29 lipca  =  1 dzień

Tabela 3.

| LOKALIZACJA : | ZAWIERCIE ul. Włodowska |
| --- | --- |
| Termin pomiarów | 7 listopada godz. 13 - 21 listopada godz. 10 . |
| Ilość pomiarów : | Pył 331, SO2 317 godzin |
| Kompletność serii | 94,9 - 99,1 % |
| Pokrycie czasu pomiarami | 3,6 - 3,8 % roku |
| SUBSTANCJA | STĘZENIE MAKSYMALNE [(g/m3] | ŚREDNIA [(g/m3] |
|  | 1 godz. (data) | 8 godz. (data) | 24 godz. (data) |  |
| DWUTLENEK SIARKI | 100 13 listopada | - | 50 13 listopada | 26 |
| OZON |  | 50 9, 17 listopad |  | - |
| PYŁ ZAWIESZONY PM 10 | 106 10 listopada | - | 52 9 listopada | 30 |
| TLENEK WĘGLA | 2840 9 listopada | 2240 10 listopada | - | - |

Przekroczenia  dopuszczalnego  poziomu z  marginesem  tolerancji   dla  okresu  uśrednienia  24  godzin  : pył  dnia 9 i 10 listopada  =  2 dni

Pomiary prowadzone przez WSSE w Katowicach.

###### Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach prowadziła badania stężeń zanieczyszczeń powietrza w Zawierciu w stacjonarnym punktacie pomiarowym:

###### ul. Piłsudskiego 47 (pył PM10 i ołów zawarty w tym pyle).

###### Poniżej przedstawiono wyniki pomiarów z w/w stanowiska.

Tabela 4. Stężenia pyłu zawieszonego PM10 w 2005

| Lokalizacja | Stężenie pyłu zawieszonego PM10* μg/m3 |
| --- | --- |
|  | 24-godzinem maksymalne | roczne | Liczba przekroczeń wartości 24-godz. dopuszczalnej |
| Zawiercie ul.Piłsudskiego 47 | 219 | 64 | 59 |

* Wartości dopuszczalne: dla 24 godz. – 50 μg/m3 , dla roku – 40 μg/m3, dopuszczalna częstość przekraczania wartości dopuszczalnej – 35 razy w  roku

Tabela 5. Stężenia ołowiu w pyle zawieszonym w 2005

| Lokalizacja | Stężenie ołowiu * μg/m3 |
| --- | --- |
|  | 24-godzinem maksymalne | roczne | Liczba przekroczeń wartości dopuszczalnej |
| Zawiercie ul.Piłsudskiego 47 | 0,348 | 0,169 | - |

* Wartości dopuszczalne: dla roku – 0,5 μg/m3

Dla pyłu zawieszonego PM10 stwierdzono przekroczenia 24 godzinnych wartości dopuszczalnych oraz przekroczenie rocznej normy dla tego zanieczyszczenia. Stężenia dobowe pyłu PM10 przekraczały 59 razy w roku dopuszczalny poziom tzn. z częstością większą niż dopuszczalna. Natomiast stężenie roczne PM10 przekraczało dopuszczalny poziom o 24 ug/m3.

Stężenie roczne ołowiu w tym pyle nie przekraczało dopuszczalnej wartości.

###### (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. - Załącznik nr 1, Dz.U.Nr 87, poz.796 – kryterium ze względu na ochronę zdrowia ludzi).

##### Podsumowanie

Na podstawie prowadzonych w 2005 roku pomiarów dokonano rocznej oceny jakości powietrza w aglomeracjach i strefach województwa śląskiego.

Podstawę prawną klasyfikacji stref zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi dopuszczalny poziom substancji powiększony o margines tolerancji z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów substancji (Dz.U. Nr 87, poz. 796).

Powiat zawierciański został sklasyfikowany jako strefa, w której obowiązują dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.

Ocenę roczną ze względu na ochronę zdrowia przeprowadzono w oparciu o wyniki pomiarów stężeń pyłu PM10, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, tlenku węgla, ozonu . Pomiary tych zanieczyszczeń prowadzono w stałych i mobilnym punkcie pomiarowym.

Poziomy stężeń badanych zanieczyszczeń , oprócz stężenia 24 godzinnego i rocznego pyłu PM10 nie przekraczały poziomów dopuszczalnych z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w RMŚ wcześniej cytowanym, dlatego też klasą wynikową dla tych zanieczyszczeń jest klasa A.

Natomiast poziom rocznego i 24 godzinnych stężeń pyłu PM10, kształtował się powyżej poziomu dopuszczalnego, co zadecydowało o klasyfikacji wynikowej C dla tego zanieczyszczenia.

Klasyfikację strefy pod względem dotrzymania dopuszczalnego poziomu benzenu uzyskano na podstawie modelowania zgodnie z RMŚ w sprawie oceny poziomów, mówiącego, że wyniki modelowania stanowią jedną z metod oceny jakości powietrza. Jest to klasa A.

Powiat zawierciański zakwalifikowano łącznie do klasy C ze względem na ochronę zdrowia. Klasa C oznacza, że należy opracować i realizować program poprawy powietrza (POP). Konieczne jest prowadzenie dalszych badań, w związku z tym w 2006 roku zaplanowano dalsze prowadzenie badań  ambulansem imisji oraz uruchomienie w połowie roku  stacji monitoringu powietrza pod kątem pyłu zawieszonego PM10 – stacja ta znajduje się na terenie Gimnazjum nr 3 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie.

Klasyfikacja roczna strefy zawierciańskiej pod względem ochrony roślin  opierała się na przeprowadzonych w 2005 roku pomiarach dwutlenku siarki i tlenków azotu w sześciu stałych punktach na terenie tego powiatu, a mianowicie w miejscowościach: Starzyny, Irządze, Żarnowiec, Przyłubsko, Włodowice i Zawiercie-Bzów. Klasyfikacja roczna nie wykazała przekroczeń poziomów dopuszczalnych tlenków azotu i dwutlenku siarki. Klasyfikację pod kątem dotrzymania dopuszczalnych poziomów ozonu (parametr AOT40) dla ochrony roślin uzyskano na podstawie analizy wyników pomiarów z krajowej sieci monitoringu jakości powietrza. W ocenie rocznej jakości powietrza ze względu na ochronę roślin  uzyskano dla poszczególnych zanieczyszczeń klasę A, co dla powiatu zawierciańskiego daje łączną klasę A dla w/w kryterium.

Klasa A świadczy o dobrym stanie jakości powietrza, co  wskazuje na potrzebę dalszego utrzymywania stężeń zanieczyszczeń w powietrzu na tym samym lub lepszym poziomie.

WODY POWIERZCHNIOWE

Na terenie powiatu zawierciańskiego badanych jest 5 rzek należących do zlewni Wisły: Przemsza – poniżej Ogrodzieńca i powyżej Poręby, Pilica w Łanach i poniżej Szczekocin, Krztynia w ujściu do Pilicy, a także  Białka i Żebrówka w ujściu do Krztyni  - łącznie jest to  7 punktów pomiarowych oraz  1 ciek  zlewni Odry – Warta w odcinku źródłowym.

Monitoring i ocena  wód powierzchniowych od 2004 roku prowadzone są w zależności od kategorii badanego punktu. Ocena stanu czystości wód wykonywana jest obecnie w punkcie pomiarowym, zmieniły się również zakresy monitoringu.

Monitoring prowadzony  w zakresie diagnostycznym obejmuje określenie w wodach powierzchniowych wartości wszystkich wskaźników jakości wody zawartych w załączniku 1 do Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. Pozwala on zaliczyć wodę  w punkcie pomiarowym do jednej z pięciu klas czystości.

Na terenie powiatu zawierciańskiego  monitoring diagnostyczny prowadzony jest jedynie na rzece Warcie w miejscowości Kromołów (808,2 km - powyżej Zawiercia). Aby poznać wpływ zanieczyszczeń zrzucanych na terenie Zawiercia musimy znać również stan czystości w punkcie poniżej Zawiercia, w miejscowości Kręciwilk (791,6 km) na terenie powiatu myszkowskiego.

W 2005 roku w  w Kromołowie płynęły wody  III klasy czystości czyli zadawalającej jakości. Wskaźnikami decydującymi o klasyfikacji były: azot Kjeldahla, azot ogólny (IV klasa) oraz azotany i fosforany (V klasa), natomiast poniżej Zawiercia jakość wody obniżyła się do klasy IV czyli niezadowalającej , a na tę klasyfikację miał wpływ również  fosfor ogólny (IV klasa) oraz wskaźniki mikrobiologiczne (V klasa). W roku 2004 klasyfikacja rzeki w obu punktach wyglądała podobnie.

Charakterystyczne dla zanieczyszczeń początkowego odcinka Warty jest bardzo wysokie stężenie związków biogennych w Kromołowie, a więc w źródle rzeki, natomiast  liczba bakterii grupy coli typu kałowego oraz liczba bakterii grupy coli z II klasy czystości powyżej Zawiercia wzrosły do wielkości klasy V w  Kręciwilku. Widoczne jest więc znaczne zanieczyszczenie samego źródła rzeki. Wskaźniki biogenne mogą pochodzić z opadów atmosferycznych i substancji wprowadzanych przez mieszkańców wraz ze ściekami i nawozami mineralnymi. Sytuacja taka utrzymuje się już od wielu lat i może świadczyć o zanieczyszczeniu zbiornika wód podziemnych. Znaczny wzrost zanieczyszczeń bakteriologicznych poniżej Zawiercia wskazuje na dopływ świeżych ścieków socjalno-bytowych.

Monitoring wód pod kątem bytowania ryb w warunkach naturalnych prowadzony był we wszystkich punktach zlewni Wisły oraz w Warcie w Kromołowie. W żadnym z punktów, podobnie jak i w 2004 roku woda nie spełniała Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. nr 176, poz.1455). Warunki rozporządzenia najczęściej przekraczały azot amonowy, azotyny i fosfor ogólny.

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. nr 241, poz. 2093), za wody powierzchniowe zanieczyszczone uznane zostały wody w których zawartość azotanów wynosi powyżej 50 mg NO3/l, natomiast przy zawartości azotanów od 40 – 50 mg NO3/l wody uznaje się za zagrożone zanieczyszczeniem.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem prowadzono monitoring we  wszystkich punktach pomiarowych zlewni Wisły.  Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że żadna z badanych rzek w punktach pomiarowych w 2005 roku nie należała do zagrożonych zanieczyszczeniem ani zanieczyszczonych związkami azotu ze źródeł rolniczych. W roku 2004 stężenia azotanów tych wodach również nie przekraczały wymienionych norm.

###### WODY PODZIEMNE

Wody podziemne oceniono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz.U.04.32.284) Według tego rozporządzenia klasa I to wody o bardzo dobrej jakości, klasa II — wody dobrej jakości, klasa III — wody zadowalającej jakości, klasa IV — wody niezadowalającej jakości, klasa V — wody złej jakości.

Wody podziemne oceniono również z punktu widzenia warunków organoleptycznych i fizykochemicznych, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).

Wyniki badań zamieszczono w tabeli nr 6.

Tabela 6. Zestawienie klas jakości i typów hydrochemicznych wód podziemnych stwierdzonych w punktach w sieci krajowej i regionalnej w poziomach wodonośnych w 2005 roku – powiat zawierciański

| Lp. | Numer punktu | Nazwa punktu | Numer zbiornika | Typ wody | Klasa jakości | Wskaźniki odpowiadające poszczególnym klasom jakości | Wskaźniki fizyko-chemiczne przekroczonych wartości dopuszczalnych wg RMZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | II Klasa | III klasa | IV klasa | V klasa |  |
| 1. | 1708/K | Zawiercie S-5 | GZWP 454 | HCO3-SO4-Ca-Mg | I | PEW, SO4, Ca |  |  |  |  |
| 2. | 0078/R | Bodziejowice | GZWP 326 | HCO3-Ca | I | PEW, Ca |  |  |  |  |
| 3. | 0079/R | Lgotka | GZWP 326 | HCO3-Ca | III | PEW, NO2, SO4, Ca | NO3 |  |  |  |
| 4. | K216/R | Rokitno | GZWP 408 | HCO3-Ca | II | PEW, NO3, PO4, SO4, SiO2 | Ca |  |  |  |
| 5. | 0005/R | Ciągowice | GZWP 454 | HCO3-SO4-Ca-Mg | I | temp., PO4, HCO3 |  | O2 |  |  |
| 6. | 0009/R | Hutki Kanki | GZWP 454 | HCO3-Ca-Mg | III | temp., PEW, HCO3, Ca, Mn |  | O2, Fe |  | Mn, Fe |
| 7. | 0060/R | Niegowonice | GZWP 454 | HCO3-SO4-Ca-Mg | II | temp., PEW, HCO3, SO4, Ca, Mg, Fe |  | O2 |  |  |
| 8. | 0876/K | Morusy-2 | GZWP 326 | HCO3-Ca | III | PEW, Ca | NO3 |  |  |  |
| 9. | 0875/K | Morusy-1 | GZWP 326 ↓ | HCO3-Ca-Mg | III | PEW, NH4, F, B |  | Fe |  | Fe |
| 10. | 0077/R | Solca | GZWP 408 ↑ | HCO3-Ca | II | temp., PEW, NO3, PO4, Ca, If |  |  |  |  |
| 11. | 0895/K | Pilica źr. | GZWP 326 | HCO3-Ca | III | PEW, Ca | NO3 |  |  |  |
| 12. | K214/R | Szczekociny | GZWP 408 | HCO3-Ca | III | temp., PEW, PO4, Cl, SO4, SiO2 | NO3, Ca |  |  |  |
| 13. | K215/R | Szczekociny | GZWP 408 | HCO3-Ca-Mg | II | temp., PEW, NH4, PO4, SiO2, Fe |  | O2 |  | Fe |
| 14. | 0075/R | Łany Wielkie | GZWP 408 | HCO3-Ca | III | PEW, SO4, SiO2 | NO3, PO4, Ca, If |  |  |  |
| 15. | 0074/R | Koryczany | GZWP 408 | HCO3-Ca | III | PEW, PO4, Cl, SO4, SiO2 | NO3, Ca |  |  |  |
| 16. | 0076/R | Chlina | GZWP 408 ↑ | HCO3-Ca | III | PEW, PO4, SO4, SiO2 | NO3, Ca, If |  |  |  |

STATYSTYCZNA  INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH  KONTROLACH    w   POWIECIE  ZAWIERCIAŃSKIM

W roku 2005 na terenie powiatu zawierciańskiego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach - Delegatura w Częstochowie  przeprowadził 62 kontrole, w tym:

- 16 kontroli  podstawowych (w tym 1 z pomiarem/poborem)

- 32 kontroli  problemowych (w tym 4 z pomiarem/poborem)

- 14 kontroli interwencyjnych, (w tym 5 z pomiarem/poborem).

W wyniku podjętych przez Delegaturę działań pokontrolnych :

- wydano 35 zarządzeń pokontrolnych w których zobowiązano do usunięcia naruszeń wymagań ochrony środowiska w zakresie:

- ochrony wód i gospodarki wodnej – 22 zalecenia

- ochrony powietrza – 4 zalecenia

- gospodarki odpadami – 51 zaleceń

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 27 zaleceń

- poważnych awarii – 6 zaleceń

- hałasu – 3 zalecenia

- inne – 3 zalecenia

- skierowano  18 wystąpień, w tym:

- 9 do Starosty Zawierciańskiego

- 1 do organów samorządu gminnego

- 1 do Wojewody Śląskiego

- 1 do Marszałka województwa śląskiego

- 4 do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu

- 1 do Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach

- 1 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu

- w czterech przypadkach nałożono grzywny pieniężne za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska na ogólną kwotę 600 zł.

- dla pięciu podmiotów wydano zaświadczenie dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- dla trzech podmiotów wydano opinię w oparciu o art. 64 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (dot. środków ochrony roślin)

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami warunków zawartych w pozwoleniach wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi - Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał w roku 2005  - 2 decyzji o karze biegnącej oraz 1 decyzję z tytułu przekroczeń dopuszczalnej ilości gazów i  pyłów wprowadzanych do powietrza.

Ponadto wydano cztery decyzje o karze pieniężnej za okres trwania naruszeń w 2004 r. na łączną  kwotę 90 357,22 PLN za przekroczenie wymagań ochrony środowiska  w zakresie jakości odprowadzanych  ścieków

Jednemu podmiotowi odroczono termin płatności kary w wysokości 69 543,50 PLN                  w związku z podjęciem przedsięwzięć, których oddanie usunie przyczyny naliczenia kary .

W roku 2005 nie zarejestrowano na terenie powiatu zawierciańskiego poważnych awarii lub zdarzeń zaliczanych do  ekoawarii.