WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

W KATOWICACH

DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE

INFORMACJA

O STANIE ŚRODOWISKA

I JEGO KONTROLACH

NA TERENIE  POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

W 2009 ROKU

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

Badania stanu czystości powietrza atmosferycznego na terenie powiatu zawierciańskiego w 2009 roku prowadzone były  przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Częstochowie w następujących punktach pomiarowych:

- pomiary na stanowisku stacjonarnym zlokalizowanym w Zawierciu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Zakres manualnych pomiarów obejmował stężenia pyłu zawieszonego PM10, stężenia metali (ołów, kadm, nikiel i arsen) oraz benzo(a)pirenu zawartych w tym pyle,

- pomiary benzenu metodą pasywną z miesięczną ekspozycją próbników w ww. punkcie pomiarowym,

- pomiary tlenków azotu i dwutlenku siarki metodą pasywną z miesięczną ekspozycją próbników w 5 punktach pomiarowych.

###### W punkcie pomiarowym zlokalizowanym na terenie szkoły w Zawierciu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie prowadzono badania czystości powietrza przy użyciu pyłomierza manualnego.

###### Wartość stężenia 24 godzinnego pyłu zawieszonego PM10 przekraczała poziom dopuszczalny o 78  μg/m3. Częstość przekraczania dopuszczalnego stężenia 24 godzinnego w roku była  29 razy większa od dopuszczalnej.

###### Stężenie roczne benzenu i ołowiu nie przekraczały dopuszczalnego poziomu. Stężenia roczne pozostałych  metali oznaczanych w PM10 tj. arsenu, kadmu i niklu nie przekraczały poziomów docelowych z terminem osiągnięcia do 2013 roku.

###### W przypadku stężenia rocznego benzo(a)pirenu stwierdzono sześciokrotne przekroczenie poziomu docelowego (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.Nr 47 z 2008 roku, poz.281) – kryterium ze względu na ochronę zdrowia ludzi).

Tabela 1. Stężenia pyłu zawieszonego PM10 w 2009 r.

| Lokalizacja | Stężenie pyłu zawieszonego PM10 w μg/m3 |
| --- | --- |
|  | 24-godzinne maksymalne | roczne | Liczba przekroczeń wartości 24-godz. |
| Zawiercie ul.M. Skłodowskiej -Curie | 128 | 36 | 64 |
| Wartości dopuszczalne | 50 | 40 | 35 |

Tabela 2. Stężenia Pb w pyle zawieszonym PM10 w 2009 r.

| Lokalizacja | Stężenie ołowiu w μg/m3 |
| --- | --- |
|  | 2- tygodniowe maksymalne | roczne |
| Zawiercie ul.M. Skłodowskiej-Curie | 0,200 | 0,082 |
| Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu w 2009 r. (rok kalendarz.) | - | 0,5 |

Tabela 3. Stężenia Cd, Ni, As i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w 2009 r.

| Lokalizacja | Stężenie arsenu w ng/m3 | Stężenie kadmu w ng/m3 | Stężenie niklu w ng/m3 | Stężenie benzo(a)pirenu w ng/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2- tygod. maksymalne | roczne | 2- tygod. maksymalne | roczne | 2- tygod. maksymalne | roczne | 2- tygod. maksymalne | roczne |
| Zawiercie ul.M. Skłodowskiej - Curie | 14 | 2,98 | 18 | 1,81 | 9,4 | 2,43 | 38 | 6,0 |
| Wartości docelowe (termin osiągnięcia do 2013 r.) | - | 6,0 | - | 5,0 | - | 20,0 | - | 1,0 |

###### W punkcie pomiarowym zlokalizowanym na terenie szkoły w Zawierciu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie prowadzono również pomiary benzenu metodą pasywną z miesięczną ekspozycją próbników. Stężenie roczne benzenu nie przekroczyło dopuszczalnego poziomu.

Tabela 4.  Stężenia roczne benzenu C6H6 w 2009 r.

| Lokalizacja | Stężenie roczne C6H6 μg/m3 |
| --- | --- |
| Zawiercie ul.M. Skłodowskiej - Curie | 4,35 |
| Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu w 2009 r. (rok kalendarzowy) | 5 |

W roku 2009 na 5 stanowiskach prowadzono pomiary SO2  i NOx  metodą pasywną polegającą na kontaktowym pochłanianiu tych związków przez specjalne próbniki eksponowane w okresie miesięcznym. Nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.Nr 47 z 2008 roku, poz.281) – kryterium ze względu na ochronę roślin. Poniżej w tabeli przedstawiono wyniki pomiarów:

###### Tabela 5.  Stężenia roczne SO2  i NOx w 2009 r.

| Lokalizacja | Stężenie roczne SO2 μg/m3 | Stężenie roczne NOx μg/m3 |
| --- | --- | --- |
| Starzyny nr 89 gmina Kroczyce | 5,9 | 9,1 |
| Przyłubsko ul. Jurajska 54 gmina Kroczyce | 8,1 | 12,9 |
| Żarnowiec | 8,0 | 12,2 |
| Irządze | 6,4 | 11,6 |
| Włodowice | 9,1 | 14,9 |
| Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu w 2009 r. (ze względu na ochronę roślin-rok kalendarzowy) | 20 | 30 |

##### Podsumowanie

Na podstawie prowadzonych w 2009 roku pomiarów dokonano rocznej oceny jakości powietrza w aglomeracjach i strefach województwa śląskiego.

Podstawę prawną klasyfikacji stref zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 25 z 2008 roku, poz. 150) stanowią dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu powiększone o margines tolerancji z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, poziomy docelowe oraz poziomy długoterminowe, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 47 z 2008 roku, poz.281). Powiat zawierciański został sklasyfikowany jako strefa, w której obowiązują dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.

Ocenę roczną ze względu na ochronę zdrowia przeprowadzono w oparciu o wyniki pomiarów stężeń pyłu PM10, benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu. Pomiary tych zanieczyszczeń prowadzono w stałym punkcie pomiarowym. Ocenę roczną dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ozonu, tlenku węgla przeprowadzono  na podstawie wyników pomiarów z punktów położonych w innej strefie województwa śląskiego

Klasyfikacja roczna strefy zawierciańskiej pod względem ochrony roślin  opierała się na przeprowadzonych w 2009 roku pomiarach dwutlenku siarki i tlenków azotu w pięciu stałych punktach na terenie tego powiatu, a mianowicie w miejscowościach: Starzyny, Irządze, Żarnowiec, Przyłubsko, Włodowice. Klasyfikacja roczna nie wykazała przekroczeń poziomów dopuszczalnych tlenków azotu i dwutlenku siarki, co daje klasę wynikową A.  Klasyfikację pod kątem dotrzymania dopuszczalnych poziomów ozonu (parametr AOT40) dla ochrony roślin uzyskano na podstawie analizy wyników pomiarów z punktu automatycznego WIOŚ w Katowicach usytuowanego w powiecie częstochowskim, w Złotym Potoku i jest to klasa C.

Klasyfikację wynikową dla powiatu zawierciańskiego przedstawia tabela 6.

Tabela 6. Wynikowe klasy dla powiatu zawierciańskiego dla poszczególnych zanieczyszczeń z uwzględnieniem kryteriów dla ochrony zdrowia i ochrony roślin

| Nazwa substancji | Symbol klasy wynikowej w 2009 roku dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całego powiatu wg kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia | Symbol klasy wynikowej w 2009 roku dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całego powiatu wg kryteriów określonych w celu ochrony roślin |
| --- | --- | --- |
| Pył zawieszony PM10 | C | - |
| Dwutlenek siarki | A | A |
| Dwutlenek azotu | A | - |
| Tlenki azotu | - | A |
| Tlenek węgla | A | - |
| Benzen | A | - |
| Ozon | C | C |
| Ołów | A | - |
| Arsen | A | - |
| Kadm | A | - |
| Nikiel | A | - |
| Benzo(a)piren | C | - |

Poziomy 24 godzinnych stężeń pyłu PM10 przekraczające 64 razy dopuszczalną wartość oraz roczny poziom benzo(a)pirenu powyżej poziomu docelowego, zadecydowały o zakwalifikowaniu powiatu zawierciańskiego do klasy czystości C dla tych zanieczyszczeń powietrza.

Natomiast poziom stężenia rocznego benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu i niklu nie przekraczał poziomu dopuszczalnego lub docelowego, dlatego też klasą wynikową dla tych zanieczyszczeń jest klasa A.

Na podstawie wyników pomiarów z punktów położonych w innej strefie województwa śląskiego oceniono powiat zawierciański pod względem dotrzymania dopuszczalnego poziomu dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu i uzyskano klasę czystości A. Natomiast dla ozonu  uzyskano klasę wynikową C.

Uzyskane wynikowe klasy C dla pyłu zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu (ochrona zdrowia) i ozonu(ochrona zdrowia i roślin) kwalifikują powiat zawierciański do opracowania Programów Ochrony Powietrza dla tych zanieczyszczeń.

Klasa A świadczy o dobrym stanie jakości powietrza, co  wskazuje na potrzebę dalszego utrzymywania stężeń zanieczyszczeń w powietrzu na tym samym lub lepszym poziomie.

POWIERZCHNIOWE WODY PŁYNĄCE

Badania i ocenę wód  powierzchniowych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykonuje w ramach PMŚ zgodnie z art. 155a ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.). Celem wykonywania badań jest stworzenie podstaw do podejmowania działań na rzecz poprawy stanu wód oraz ich ochrony przed zanieczyszczeniem, w tym ochrony przed eutrofizacją powodowaną wpływem sektora bytowo-komunalnego i rolnictwa oraz ochrony przed zanieczyszczeniami przemysłowymi, w tym zasoleniem, substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego i substancjami priorytetowymi.

Monitoring i ocena  wód powierzchniowych od 2004 roku prowadzone są w zależności od kategorii badanego punktu. Ocena stanu  czystości wód wykonywana została w punktach pomiarowych.

Na terenie powiatu zawierciańskiego w 2009 prowadzone były badania jakości rzek obejmujące monitoring operacyjny i celowy – przeznaczony dla wód  do bytowania ryb.

Badano  2  rzeki należące do zlewni Wisły: Pilicę i jej dopływ Krztynię  oraz dopływ Odry – Wartę w Kromołowie.

Wykaz punktów pomiarowo- kontrolnych  wraz z rodzajem prowadzonego monitoringu zestawiono w tabeli.

Tab. 1. Wykaz punktów monitoringu rzek na terenie powiatu zawierciańskiego  w 2009 roku

| L.p. | Nazwa punktu | km | Kod JCWP | Współrzędne geograficzne | Rodzaj monitoringu | G Gmina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pilica Szczekociny | 285,0 | PLRW20009254157 | E: 19,8333 N: 50,6271 | operacyjny, celowy - przeznaczony do bytowania ryb | Szczekociny |
| 2. | Krztynia ujście do Pilicy – Tęgobórz | 0,5 | PLRW200024254149 | E: 19,7936 N: 50,6362 | celowy - przeznaczony do bytowania ryb | Szczekociny |
| 3. | Warta powyżej Zawiercia m. Kromołów | 808,2 | PLRW600061811529 | E: 19,4939 N: 50,4929 | operacyjny | Zawiercie |

Monitoring   operacyjny

Monitoring wód powierzchniowych wymaga określenia  wartości stężeń zanieczyszczeń  wody wymienionych w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

Ocena zawarta w niniejszym opracowaniu jest oceną wstępną, wykonaną przez Dział Monitoringu WIOŚ. Wykonana została w punktach pomiarowych.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem elementy fizykochemiczne wspierające element biologiczny zostały podzielone na grupy w których  dokonano klasyfikacji. Do poszczególnych grup należą następujące oznaczenia:

- Grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki termiczne:  temperatura wody, zawiesina

- Grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne: tlen rozpuszczony, BZT5, ChZT-Mn, ogólny węgiel organiczny

- Grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie: przewodność, substancje rozpuszczone, siarczany, chlorki, wapń, magnez, twardość ogólna

- Grupa wskaźników charakteryzujących zakwaszenie: odczyn pH

- Grupa  substancji biogennych: azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny.

Tab.2. Ocena elementów fizykochemicznych wspierających element biologiczny w punktach monitoringu operacyjnego  na terenie powiatu zawierciańskiego w  2009 roku

| L.p. | Nazwa punktu | km | stan fizyczny | warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne | zasolenie | zakwaszenie | warunki biogenne | Ocena ogólna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | klasyfikacja |
| 1. | Pilica Szczekociny | 285,0 | II | II | II | I | II | II |
| 2. | Warta powyżej Zawiercia m. Kromołów | 808,2 | I | II | II | I | N | N |

N- oznacza niedotrzymanie warunków rozporządzenia

Na podstawie tabeli można stwierdzić, że najmniej zanieczyszczonym ciekiem płynącym przez teren powiatu zawierciańskiego jest Pilica. W badanym punkcie pomiarowym w Szczekocinach  wskaźniki fizyko-chemiczne mieściły się w I – II klasie czystości.  W punkcie źródłowym Warty w Kromołowie wskaźniki biogenne: azot azotanowy, azot ogólny i fosfor ogólny przekroczyły obowiązujące normy.

W Krztyni - punkcie monitoringu diagnostycznego z 2008 roku, kontynuowano  pomiary substancji priorytetowych: benzo(g,h,i)perylenu oraz indeno(1,2,3-cd)pirenu. Wymagana dla nich dopuszczalna norma średnioroczna, podobnie jak w roku ubiegłym również została przekroczona, w związku z tym ich badania monitoringowe prowadzone są ponownie w roku bieżącym.

Oceny stanu ekologicznego w JCWP nie da się obecnie wykonać, ponieważ nie znamy jeszcze pełnej klasyfikacji elementów biologicznych. Ocena ta wykonana na zlecenie GIOŚ przedstawiona zostanie na stronie internetowej WIOŚ Katowice ( www.katowice.pios.gov.pl ) w terminie późniejszym.

Do niniejszego opracowania dołączamy wydruki wyników (wartości minimalne, maksymalne i średnioroczne) oraz substancji priorytetowych w punktach pomiarowych badanych na terenie powiatu w 2009 roku.

Tab. 3. Wartości średnioroczne wybranych wskaźników zanieczyszczeń w latach 2006-2009 na terenie  powiatu zawierciańskiego

| Rok | Zawiesina ogólna [mg/l] | BZT5 [mg O2/l] | Azot amonowy [mg N/l] | Azot azotanowy [mg N/l] | Fosfor ogólny [mg P/l] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilica Szczekociny 285,0 km |
| 2007 | 17,03 | 2,43 | 0,35 | 1,96 | 0,26 |
| 2008 | 12,34 | 3,17 | 0,39 | 1,81 | 0,26 |
| 2009 | 14,15 | 2,61 | 0,40 | 2,42 | 0,23 |
| Krztynia ujście do Pilicy- Tęgobórz 0,5 km |
| 2006 | 8,53 | 1,55 | 0,36 | 1,97 | 0,055 |
| 2007 | 9,8 | 1,67 | 0,10 | - | 0,046 |
| 2008 | 10,02 | 1,34 | 0,071 | 2,11 | 0,08 |
| 2009 | 10,9 | 1,16 | 0,28 | - | 0,053 |
| Warta powyżej Zawiercia – Kromołów 808,2 km |
| 2006 | 5,02 | 1,5 | 0,11 | 12,22 | 0,48 |
| 2007 | 5,26 | 1,5 | 0,09 | 12,41 | 0,49 |
| 2008 | 3,00 | 0,86 | 0,06 | 11,58 | 0,46 |
| 2009 | 2,97 | 7,29 | 0,75 | 11,24 | 0,46 |

Bytowanie ryb

Monitoring wód pod kątem bytowania ryb w warunkach naturalnych prowadzony był w 2 punktach pomiarowych rzek: Pilica w Szczekocinach i Krztynia w Tęgoborzu. W żadnym z punktów, podobnie jak i w 2008 roku woda nie spełniała Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. nr 176, poz.1455).

| L.p. | Nazwa punktu | km | Wskaźniki przekraczające warunki rozporządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pilica Szczekociny | 285,0 | azotyny, fosfor ogólny |
| 2. | Krztynia ujście do Pilicy – Tęgobórz | 0,5 | azotyny |

Wody podziemne oceniono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. Nr 143 poz. 896). Według tego rozporządzenia klasa I to wody o bardzo dobrej jakości, klasa II — wody dobrej jakości, klasa III — wody zadowalającej jakości, klasa IV — wody niezadowalającej jakości, klasa V — wody złej jakości. Wody podziemne oceniono również z punktu widzenia warunków organoleptycznych i fizykochemicznych, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 roku w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

| L.P. Numer punktu Nazwa punktu Klasa jakości 2008 Klasa jakości 2009 Wskaźniki odpowiadające poszczególnym klasom jakości1) 2009 Wskaźniki RMZ2) 2009 Gmina II klasa III klasa IV klasa V klasa 1 0075/R | Łany Wielkie III III HCO3 Ca,NO3 Żarnowiec 2 0076/R Chlina III III HCO3 Ca,NO3 Żarnowiec 3 K214/R Szczekociny III III temp.,O2 Ca,NO3 Szczekociny 4 K215/R Szczekociny II II Ca, Fe O2 Szczekociny 5 K216/R Rokitno III III HCO3 Ca,NO3 Szczekociny 6 0004/R Czekanka II II temp., O2,Ca,Zn,HCO3,SO4 Poręba 7 0077/R Solca II II temp.,Ca,Zn,NO3,HCO3 Pilica 8 0078/R Bodziejowice I I Ca,HCO3 Irządze 9 0079/R Lgotka II III Ca NO3 Kroczyce 10 0005/R Ciągowice II | II temp., Fe O2 Fe Łazy 11 0009/R Hutki Kanki II II temp.,Ca,Fe,HCO3 O2 Fe Łazy 12 0060/R Niegowonice II II temp.,PEV,Ca,Mg,Zn,SO4,HCO3 O2 Łazy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) ocena wg. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. Nr 143 poz. 896). 2) wskaźniki nie spełniające wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) |

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

WOJEWÓDZKIEGO  INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

w KATOWICACH

# NA  TERENIE

# POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

# W 2009 r.

1. Działalność kontrolna

Przedmiotem kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska są wszelkie instalacje i zakłady, z których emisje zanieczyszczeń do powietrza, do wód lub do ziemi, oraz w których działania w zakresie gospodarki odpadami, podlegają wymogom dotyczącym uzyskania pozwolenia lub zezwolenia oraz których eksploatacja wykracza poza ramy powszechnego korzystania ze środowiska.

Większość kontroli ma charakter planowy i wynika z ogólnej polityki państwa dążenia do realizacji założonych celów ekologicznych. W planowanych kontrolach uwzględniane są również podmioty wskazane przez organy administracji samorządowej. Część wniosków skierowanych przez ww. organy do WIOŚ o przeprowadzenie kontroli,         a także wnioski mieszkańców dotyczące uciążliwości powodowanych działalnością podmiotów gospodarczych rozpatrzono w oparciu o przeprowadzone kontrole interwencyjne.

Na terenie powiatu zawierciańskiego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach - Delegatura w Częstochowie  w roku 2009 przeprowadził 62 kontrole.

Tabela nr 1. Ilość kontroli w roku 2009

| Rodzaj kontroli | 2009 r. |
| --- | --- |
|  | Ilość | w tym z pomiarem /poborem |
| Kontrole kompleksowe | 4 | 0 |
| Kontrole problemowe | 51 | 3 |
| Kontrole interwencyjne | 7 | 4 |
| Ogółem | 62 | 9 |

Kontrole planowe w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska przeprowadzane były przez WIOŚ w Katowicach  zgodnie z wyznaczonymi celami kontrolnymi, uwzględniającymi wytyczne Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz potrzeby Wojewody i innych organów rządowych i samorządowych.

Najczęściej sprawdzano przestrzeganie wymagań zakresie:

- oceny prawidłowości postępowania z odpadami w tym odpadami niebezpiecznymi

- ograniczenia ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lub do ziemi

- ograniczenia zanieczyszczeń emitowanych do powietrza ze źródeł technologicznych i energetycznych

- wnoszenia opłat za  korzystanie ze środowiska

- ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego

- działalności polegającej na recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

- oceny realizacji obowiązków wynikających z przeciwdziałania poważnym awariom

- oceny wypełniania  wymagań ochrony środowiska przez inwestorów

W tabeli nr 2 przedstawiono najczęstsze cele sprawdzane w roku 2009 zarówno podczas kontroli planowych jak i nieobjętych planem kontroli (w tym interwencyjnych).

### Tabela nr 2.  Ilość kontroli przeprowadzonych w poszczególnych celach

| Cele kontroli | 2009 r. |
| --- | --- |
| Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lub do ziemi | 35 |
| Ocena prawidłowości postępowania z odpadami w tym odpadami niebezpiecznymi | 33 |
| Wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska | 21 |
| Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza ze źródeł technologicznych i energetycznych | 10 |
| Przeprowadzanie kontroli przestrzegania wymogów ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego | 6 |
| Prowadzenie kontroli w zakresie działalności polegającej na recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji | 6 |
| Ograniczenie uciążliwości związanych z ponadnormatywną emisją hałasu | 5 |
| Ocena wypełniania wymagań ochrony środowiska przez inwestorów | 3 |
| Przestrzeganie przepisów w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami, uiszczania opłaty produktowej oraz o opakowaniach i odpadach opakowaniowych | 2 |
| Ocena przestrzegania wymogów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym | 2 |
| Przestrzeganie wymagań w zakresie eksploatacji składowisk odpadów | 1 |
| Ocena realizacji obowiązków wynikających z przeciwdziałania poważnym awariom | 1 |
| Ocena spełniania wymagań dotycząca redukcji zawartości siarki w paliwach ciekłych | 1 |
| Ocena wypełniania wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2009 (REACH) | 1 |

2. Działalność pokontrolna

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami WIOŚ zastosował dostępne prawem środki dyscyplinujące, adekwatne do stwierdzonych naruszeń, w celu przymuszenia podmiotów do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów, pozwoleń (decyzji) oraz zezwoleń określających zakres i warunki korzystania ze środowiska.

2.1. Zarządzenia pokontrolne

Zarządzenie pokontrolne jest formą działań w celu wyegzekwowania obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych oraz przepisów ochrony środowiska, nie zawiera ono dodatkowych zobowiązań, a jedynie stanowi przypomnienie o podstawowych obowiązkach wynikających z przepisów ochrony środowiska (nie jest dokumentem nie mającym cech aktu administracyjnego w rozumieniu kpa).

W roku 2009 WIOŚ wydał 30 zarządzeń pokontrolnych dla podmiotów zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego.

Do najczęstszych  zadań określanych w zarządzeniach było między innymi zobowiązanie do :

- zwrócenia się do właściwego organu administracji do spraw ochrony środowiska celem uporządkowania stanu formalnoprawnego np. uzyskania: decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub złożenia informacji o wytwarzanych  odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,  pozwolenia wodnoprawnego,

- usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów ochrony środowiska np. realizowanie obowiązku przeprowadzania pomiarów emisji,  wykonanie punktów do pomiaru emisji, prowadzenia ewidencji odpadów oraz ewidencji zawierających informacje o: ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,  ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi

- przedstawienia zamierzonych działań celem zapobiegania powstawaniu nieprawidłowości np. poprawy eksploatacji instalacji, intensyfikacji prac inwestycyjnych proekologicznych.

- realizowania obowiązku sprzędzenia ewidencji niezbędnych do określenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska.

Strukturę obowiązków nałożonych w zarządzeniach pokontrolnych przedstawia Ryc. nr 1.

2.2. Wystąpienia pokontrolne

Wystąpienia pokontrolne są formą działań pokontrolnych stosowanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska  w przypadkach stwierdzenia potrzeby włączenia innych organów do współdziałania w wyegzekwowaniu usunięcia przez kontrolowane podmioty naruszeń wymagań ochrony środowiska oraz innych przepisów wynikających z mocy prawa.

Ilość wystąpień pokontrolnych dotyczących podmiotów zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego przestawia tabela nr 3.

### Tabela nr 3. Wystąpienia pokontrolne

| Wyszczególnienie | 2009r. |
| --- | --- |
| Marszałek Województwa Śląskiego | 11 |
| Starosta Zawierciański | 3 |
| Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego | 3 |
| Samorządowe Kolegium Odwoławcze | 1 |
| Wojewoda Śląski | 1 |
| Inne instytucje | 2 |
| Ogółem | 21 |

Najwięcej wystąpień skierowano do Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

2.3. Kary pieniężne i mandaty

Głównym środkiem restrykcyjnym stosowanym w celu przymuszenia podmiotu do przestrzegania wymagań ochrony środowiska są kary pieniężne. Decyzje o charakterze pieniężnym wydawane są w przypadkach stwierdzenia przekroczeń określonych w pozwoleniach: zintegrowanych, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz decyzjach o dopuszczalnych poziomie hałasu.

W roku 2009 WIOŚ – Delegatura w Częstochowie wydała 2 decyzje o karze biegnącej za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska.

Na podstawie ostatecznych decyzji określających wymiar kary biegnącej, wojewódzki inspektor ochrony środowiska podejmuje decyzję o wymierzeniu kary za okres do dnia 31 grudnia każdego roku jeżeli do tego dnia przekroczenie lub naruszenie nie zostało usunięte lub do dnia ustania przekroczenia lub naruszenia.

W przypadkach gdy przewidziana wysokość kary nie przekracza 800 zł WIOŚ nie wszczyna postępowania w sprawie wymierzenia kary.  W oparciu o ww. postawę prawną umorzono jedno postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

W omawianym okresie wydano 1 decyzję o karze pieniężnej na łączną  kwotę 5545,62 PLN za przekroczenie wymagań ochrony środowiska  przez Spółdzielczą AGROFIRMĘ Szczekociny, w zakresie jakości odprowadzanych  ścieków.

W 2009 r. żaden zakład nie  wystąpił z wnioskiem o odroczenie terminu płatności kary pieniężnej w trybie art. 316-318 ustawy  z  dnia  27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska i nie skorzystał z możliwości zmniejszenia wymierzonej kary o sumę środków własnych wydatkowanych na realizację przedsięwzięcia proekologicznego (art. 319 ww. ustawy).

Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne których działalność jest źródłem naruszania wymagań ochrony środowiska ponoszą koszty pobierania próbek oraz wykonywania pomiarów. W  2009 r. wydano jedną decyzję o kosztach kontroli.

Inspektorzy WIOŚ posiadają również uprawnienia do nakładania mandatów karnych za stwierdzone naruszenia wymagań ochrony środowiska, określone w  § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. Nr 151/02 poz. 1253 z późniejszymi zmianami).

Najczęstszym powodem do nałożenia grzywny jest obecnie:

- nie wypełnianie obowiązków określonych art. 287 ust. 1 Prawa ochrony środowiska tj. nie prowadzenie wymaganych ewidencji,

- wytwarzanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub z naruszeniem jej warunków,

- wytwarzanie odpadów bez wymaganego złożenia informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami lub prowadzenie gospodarki odpadami niezgodnie ze złożoną informacją,

- nie prowadzenie ewidencji odpadów lub nie przekazywanie wymaganych informacji lub zbiorczego zestawienia danych,

- nie złożenie informacji o wykonaniu zarządzenia pokontrolnego.

W roku 2009 nałożono na prowadzących działalność gospodarczą 11 grzywien na kwotę 4500,00  PLN.

Ponadto w 14 przypadkach pouczono przedstawicieli zakładów o ich obowiązkach wynikających z przepisów związanych z ochroną środowiska.

2.4. Decyzje o charakterze niepieniężnym

WIOŚ podejmując działania dyscyplinujące podmioty do przestrzegania wymagań ochrony środowiska nakłada również  sankcje o charakterze niepieniężnym.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w oparciu o art. 365 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wstrzymuje lub w oparciu o  art. 367 ust 1 ww. ustawy może wstrzymać użytkowanie instalacji jeżeli eksploatowana jest ona bez  wymaganych prawem pozwoleń lub decyzji lub z naruszeniem ich warunków.

W roku 2009 nie wszczęto żadnego postępowania w oparciu o ww. podstawę prawną .

2.5. Zaświadczenia

Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska, na podstawie przepisów szczególnych są uprawnieni do wydawania określonych tymi przepisami zaświadczeń i opinii oraz informacji, na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Wydawane zaświadczenia i opinie dotyczą między innymi :

- potwierdzenia, że pomieszczenia spełniają wymogi ochrony środowiska i są dostosowane do prowadzenia działalności w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin i przechowywania opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako bardzo toksyczne - ustawa z dnia 18.12.2003 r. o ochronie roślin,

- informacji o zakresie oddziaływania na środowisko lub braku naruszeń wymogów ochrony środowiska przez zakłady przemysłu przetwórczego oraz gospodarstwa rolne, które złożyły wnioski o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz obszarów wiejskich”, w zakresie działania „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” oraz „Ułatwianie startu młodym rolnikom” Jednym bowiem z warunków zakwalifikowania wniosku, a następnie uzyskania dofinansowania jest uzyskanie od wojewódzkiego inspektora informacji o przestrzeganiu wymagań ochrony środowiska.

- zaświadczeń stwierdzających, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska, w oparciu o art. 12 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

- zaświadczeń stwierdzających, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem o zezwolenie na wyrób alkoholu etylowego lub wyrobów tytoniowych spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska

- opinii odnośnie wpływu zakładanego lądowiska na środowisko

- potwierdzenia o nie zaleganiu z płatnościami z tytułu administracyjnych kar pieniężnych wymierzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 298)

WIOŚ w Katowicach na wniosek prowadzących gospodarstwa rolne, hodowlane oraz  podmiotów ubiegających się o pomoc finansową udzielaną przez ARiMR w ramach działania „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” obejmującego:   „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, „Modernizację gospodarstw rolnych” i „Ułatwienie startu młodym rolnikom” - wydał 37 zaświadczeń dotyczących spełnienia wymagań ochrony środowiska. Trzy z nich były negatywne, dwa gospodarstwa po usunięciu nieprawidłowości uzyskały pozytywną opinię WIOŚ.

Ponadto korzystającym z instrumentów pomocy finansowej z udziałem funduszów unijnych wydano 2  zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnościami z tytułu administracyjnych kar pieniężnych za naruszanie warunków ochrony środowiska.

Dodatkowo wydano również zaświadczenie w sprawie środków ochrony roślin oraz zaświadczenie w trybie art. 12 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

W roku 2009 sprawdzono również 3 ankiety w sprawie rzetelności wypełniania rocznego sprawozdania z działalności stacji demontażu za rok 2008 do NFOSiGW .

3. Informacje o wybranych kontrolach podmiotów zlokalizowanych na terenie

powiatu zawierciańskiego

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawierciu ul. Krzywa 3, 42- 400 Zawiercie

W sierpniu 2009r przeprowadzona została kontrola w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zawierciu, ul. Krzywa 3, 42- 400 Zawiercie, eksploatującym Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla m. Zawiercia (składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne).

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- Zakład nie przestrzega warunków posianej decyzji  z dnia 23.11.2006r, znak: Gm-II-7050/8/06, wydanej przez Prezydenta Miasta Zawiercie, w zakresie masy odpadów ulegających biodegradacji- wyselekcjonowanych z odpadów komunalnych, które winny zostać odzyskane w poszczególnych latach.

-Zakład nie przestrzega warunków posiadanego pozwolenia zintegrowanego z dnia 29.12.2004r, znak: ŚR-III-6618/ZW/12/17/04 wydanego przez Wojewodę Śląskiego (z późniejszymi zmianami), w zakresie masy odpadów kod 17 01 01 dopuszczonych do odzysku w ciągu roku. W 2008r. Zakład przekroczył dopuszczoną do odzysku masę odpadów kod 17 01 01,  o 150,10 Mg,

- Ewidencja jakościowo- ilościowa odpadów prowadzona przez Zakład, jest niekompletna i nierzetelna,

- Zakład odzyskuje komunalne osady ściekowe, między innymi do rekultywacji składowiska odpadów wyłączonego z eksploatacji. W trakcie kontroli stwierdzono, że Zakład nie posiada badań gruntu  wykonanych przez wytwórcę komunalnych osadów ściekowych, o których mowa w art. 43, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27.04.2001r „o odpadach” ,

- Z przedłożonych za 2008r przez Zakład badań wód podziemnych z piezometrów zainstalowanych w obrębie składowiska wyłączonego z eksploatacji oraz eksploatowanego wynika, że w przypadku niektórych z nich, wody wykazują złą jakość, w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23.07.2008r „w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych” (Dz.U. nr 143, poz. 896).

- Zakład nie przestrzega warunków posiadanego pozwolenia wodnoprawnego z dnia 06.12.2007r wydanego przez Wojewodę Śląskiego,  na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, w zakresie dopuszczalnej zawartości chromu sześciowartościowego w tych ściekach, wprowadzanych do urządzeń RPWiK w Zawierciu.

Z przedłożonych badań monitoringowych składowiska odpadów, zawartych w Sprawozdaniu z badań nr 1561c-GBS/08 ze stycznia bieżącego roku wynika, że w przypadku chromu, zawartość tego wskaźnika w ściekach wynosiła 0,264 mg Cr/l. Zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.07.2006r „w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych” (Dz.U. nr 136, poz. 964), dopuszczalna zawartość ww. chromu w ściekach, wynosi do 0,200 mg Cr/l.

- Z przedłożonych przez ZGK badań monitoringowych wód podziemnych w rejonie składowiska (zamkniętego oraz eksploatowanego) wynika, że nie odnoszą się one do niektórych ze wskaźników, określonych w  pkt VI, ppkt 7 pozwolenia zintegrowanego (w przypadku składowiska eksploatowanego- do wskaźników określonych w decyzji Wojewody Śląskiego, wyszczególnionych w decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane, z dnia 23.03.2007r).

- Z badań odcieków (ścieków przemysłowych), zawartych w Sprawozdaniu z badań nr 1561c-GBS/08 ze stycznia 2009r wynika, że w przypadku odcieków z eksploatowanego składowiska odpadów, przekroczona jest zawartość siarczanów, w stosunku do dopuszczalnej zawartości tych zanieczyszczeń, określonej w pkt IV, ppkt 2.3, posiadanego pozwolenia zintegrowanego.

- Podczas wizji na terenie ZGK w Zawierciu stwierdzono, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny magazynowany jest poza pojemnikami przeznaczonymi do jego magazynowania, a miejsce magazynowania tych odpadów, zapewnia dostęp do nich, osobom postronnym.

- W 2008r Zakład poddał unieszkodliwieniu na składowisku odpadów, odpady kod 17 01 01 w ilości 150,10 Mg, za unieszkodliwianie których, nie uiścił należnej opłaty z tytułu korzystania ze środowiska w tym zakresie.

W związku z powyższymi nieprawidłowościami, Delegatura WIOŚ w Częstochowie wydała zarządzenie pokontrolne, zobowiązujące Prezesa Spółki do terminowego usunięcia stwierdzonych naruszeń. Jednocześnie skierowane zostało wystąpienie pokontrolne do Marszałka Woj. Śląskiego, o zajęcie stanowiska wobec stwierdzonych przez Zakład nieprawidłowości. Ponadto przedstawiciel Zakładu został ukarany karą grzywny.

W odpowiedzi na ww. zarządzenie pokontrolne, Zakład przesłał informacje o sposobie jego realizacji.

- Wykorzystanie odpadów na terenie wyrobiska w Zawierciu- Bzowie, przez EKO- HARPOON Technologie Ekologiczne Sp. z o.o. , Cząstków Mazowiecki 128, 05- 152 Czosnów

Informacje dotyczące wykorzystania odpadów na terenie wyrobiska w Zawierciu- Bzowie, przez EKO- HARPOON Technologie Ekologiczne Sp. z o.o., Cząstków Mazowiecki 128, 05- 152 Czosnów

W decyzji z dnia 09.03.2007r wydanej przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu, ww. Firma „EKO- HARPOON Technologie Ekologiczne” uzyskała zezwolenie na odzysk i zbieranie odpadów, na terenie pogórniczym po byłej Cementowni „WIEK” w Ogrodzieńcu. Wspomniana Firma – poza odpadami wyszczególnimy w ww. zezwoleniu – nawiozła na ww. teren, również inne rodzaje odpadów, nie wyszczególnione w zezwoleniu. W związku z tym, tutejszy Inspektorat przeprowadził w lutym- marcu 2008r kontrolę w ww. Firmie podczas której pobrane zostały próbki odpadów. Wyniki badań wskazały, że niektóre z odpadów znajdujących się na terenie wyrobiska, posiadają podwyższone zawartości metali ciężkich.

W związku z powyższym tutejszy Inspektorat wystąpił z wnioskiem do  Prezydenta Zawiercia- na podstawie art. 34 ustawy  z dnia 27.04.2001r „o odpadach”:- w sprawie wydania decyzji zobowiązującej ww. Firmę do usunięcia tych odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania i składowania.

Wspomniana powyżej decyzja Starosty Zawierciańskiego wygasła 30 kwietnia 2008r.

Kolejna wizja- wraz z poborem próbek, przeprowadzona w dniu 30.09.2009r przy udziale Przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Zawierciu oraz Przedstawicielki UM Zawiercia wykazała, że na terenie wyrobiska w dalszym ciągu znajdują się  odpady, a jednocześnie na jego teren, przywożone są kolejne rodzaje odpadów- odpady z oczyszczalni ścieków. Wspomniane odpady winny być również usunięte, po ewentualnym wydaniu stosownej decyzji przez Prezydenta Zawiercia, wynikającej z art. 34 ustawy „o odpadach”.

Wyników badań próbek pobranych z odpadów w wyrobisku w Bzowie, nie można jednoznacznie odnieść do przepisów, gdyż poza odpadami w postaci komunalnych osadów ściekowych- brak jest przepisów określających dopuszczalne zawartości zanieczyszczeń w innych rodzajach odpadów- w tym wykorzystywanych na przykład do rekultywacji terenów. Obowiązujące rozporządzenie z dnia 09.09.2002r „w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi” odnosi się do dopuszczalnych zanieczyszczeń w glebie i ziemi, a nie w odpadach. Jednocześnie trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy na terenie wyrobiska w obrębie wykorzystania odpadów przez Firmę „EKO- HARPOON Technologie Ekologiczne”, znajduje się grunt rodzimy, do którego można by odnieść wspomniane standardy.

W związku z dalszym przywożeniem odpadów na teren wyrobiska, tutejszy Inspektorat powiadomił ww. Firmę o zamiarze przeprowadzenia kontroli, która odbędzie się w bieżącym miesiącu 2010r.

- Spółdzielcza Agrofirma „Szczekociny” ul. Parkowa 1 42-455 Szczekociny

Zakład  posiada uregulowany  stan formalno-prawny w  zakresie odprowadzania oczyszczonych  ścieków do Kanału Ulgi rzeki Pilicy – decyzja Starosty Zawierciańskiego z  dnia 31.12.2004r. nr RO VII/6223/30/04 z  ustalonym terminem obowiązywania do  dnia 31.12.2014r.( zał. – w teczce Zakładu)  Decyzja została wydana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z  dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy  wprowadzaniu ścieków do  wód lub  do  ziemi oraz w  sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 168 z  2004r. poz. 1763). Pozwolenie  wodnoprawne zostało wydane przez organ właściwy dla Gminy Szczekociny  oraz  dla Spółdzielczej Agrofirmy Szczekociny jednocześnie. Z uwagi na

Kontrola ww. jednostki została przeprowadzona w  miesiącu  grudniu 2009r. wykazała  zanieczyszczenie rzeki Pilicy na odcinku poniżej wylotu ścieków ze Spółdzielczej  Agrofirmy „Szczekociny” . Skierowano wystąpienie pokontrolne do Starosty Zawierciańskiego z wnioskiem o przegląd ww. pozwolenia oraz ewentualnie cofnięcie go bez odszkodowania z uwagi na naruszanie przez zobowiązanego jego warunków.

- Spółdzielnia Mleczarskiej „MLEKOVITA”, ul. Ludowa 122, 18- 200 Wysokie Mazowieckie- Zakład Produkcyjno- Handlowy ul. Mickiewicza 6, 42- 436 Pilica

Kontrola tut. Inspektoratu została przeprowadzona w miesiącu listopadzie 2009r. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości zostało wydane zarządzenie pokontrolne z ustalonymi terminami ich usunięcia.

# ZW - Walcownia Bruzdowa Sp. z o.o. w Zawierciu

W roku 2009 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – Delegatura w Częstochowie przeprowadził w miesiącu maju kontrolę Zakładu Walcowniczego – Walcownia Bruzdowa Sp. z o.o. w Zawierciu.

Działania kontrolne prowadzone były w ramach kontroli planowej kompleksowej i dotyczyły przestrzegania wymagań pozwolenia zintegrowanego dla instalacji walcowania prętów.

Spełnienie wymagań ochrony środowiska w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza oraz poziomów hałasu sprawdzono na podstawie wyników pomiarów posiadanych przez zakład i wykonywanych zgodnie z wymogami prawomocnej decyzji – pozwolenie zintegrowane wydanej przez Wojewodę Śląskiego z dnia 19.02.2007r. znak:ŚR-III-6618/PZ/113/06/6/07.

Podczas kontroli stwierdzono brak realizacji obowiązku przekazywania wyników pomiarów emisji zapewniających systematyczną kontrolę wielkości emisji, wykonywanych w ramach monitoringu określonego w pozwoleniu zintegrowanym. Ponadto zakład Ne przesyłał do WIOŚ wykazów ewidencji zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska.

Wobec powyższego wydane zostało zarządzenie pokontrolne zobowiązujące zakład do realizacji powyższych obowiązków. Zakład realizuje obecnie nałożone pozwoleniem zintegrowanym obowiązki.