INFORMACJA

O STANIE ŚRODOWISKA

NA TERENIE  POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

W 2010 ROKU

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

Badania stanu czystości powietrza atmosferycznego na terenie powiatu zawierciańskiego w 2010 roku prowadzone były  przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - Delegatura w Częstochowie na stanowisku stacjonarnym zlokalizowanym w Zawierciu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie nr 16 w sąsiedztwie Gimnazjum nr 3. Pomiary stanowią kontynuację badań rozpoczętych w 2006 roku. Zakres manualnych pomiarów obejmował stężenia pyłu zawieszonego PM10 i stężenia benzo(a)pirenu zawartego w tym pyle oraz pomiary benzenu (C6H6)  metodą pasywną z  miesięczną ekspozycją próbników.

Poniżej w tabelach przedstawiono wyniki pomiarów z tego punktu:

Tabela 1. Stężenia pyłu zawieszonego PM10 w 2010 r.

| Lokalizacja | Stężenie pyłu zawieszonego PM10 * w μg/m3 |
| --- | --- |
|  | 24-godzinne maksymalne | Roczne | Liczba przekroczeń wartości 24-godz. |
| Zawiercie Ul. M. Skłodowskiej 16 | 205 | 43,6 | 88 |

* Wartości dopuszczalne: dla 24 godz. – 50 μg/m3 , dla roku – 40 μg/m3,  dopuszczalna częstość przekraczania wartości dopuszczalnej 24 godzinnej  – 35 razy w  roku

Tabela 2. Stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w 2010r.

| Lokalizacja | Stężenie benzo(a)pirenu* w ng/m3 |
| --- | --- |
|  | 2- tygodniowe maksymalne | roczne |
| Zawiercie Ul. M. Skłodowskiej 16 | 55 | 8,7 |

* Wartość docelowa (termin osiągnięcia do 2013 r.): dla roku – 1ng/m3

Tabela 3.  Stężenie roczne benzenu 2010 r.

| Lokalizacja | Stężenie roczne C6H6* μg/m3 |
| --- | --- |
| Zawiercie ul. M. Skłodowskiej 16 | 3,0 |

*Wartość dopuszczalna – dla roku 5 μg/m3

Poziomy 24 godzinnych stężeń pyłu PM10 przekraczają o 53 dopuszczalną liczbę przekroczeń wartości 24 godzinnej a poziom roczny PM10 przekracza dozwoloną wartość o 3,6 μg/m3.

Roczny poziom benzo(a)pirenu przekracza poziom docelowy o 7,7 ng/m3.

Nie stwierdzono przekroczeń rocznej wartości dopuszczalnej dla benzenu.

W 2010 roku w porównaniu do poprzedniego wystąpiło większe zapylenie (wzrost stężenia średniego o 21 %, maksymalnego 24 h o 60 %, liczby przekroczeń o 24 dni czyli 37,5 %). Średnie stężenie benzo(a)pirenu wzrosło o 45 %. W porównaniu do 2009 roku zmalało stężenie benzenu o 31 %.

Podsumowanie

Na podstawie prowadzonych w 2010 roku pomiarów w powiecie zawierciańskim oraz pomiarów w stałych punktach położonych w innych strefach województwa śląskiego dokonano rocznej oceny jakości powietrza w powiecie zawierciańskim.

Podstawę prawną klasyfikacji stref zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 25 z 2008 roku, poz. 150) stanowią dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu powiększone o margines tolerancji z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, poziomy docelowe oraz poziomy długoterminowe, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 47 z 2008 roku, poz.281).

Powiat zawierciański został sklasyfikowany jako strefa, w której obowiązują dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.

Ocenę roczną ze względu na ochronę zdrowia przeprowadzono w oparciu o wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10, benzenu i benzo(a)pirenu zgodnie z w/w RMŚ w sprawie oceny dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.

Ocenę roczną dla pyłu zawieszonego PM2.5, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, ozonu oraz metali zawartych w pyle PM10 (Pb, As, Cd, Ni) przeprowadzono na podstawie modelowania matematycznego i wyników pomiarów z punktów położonych w innej strefie województwa śląskiego.

Klasyfikacja roczna powiatu zawierciańskiego pod względem ochrony roślin opierała się na przeprowadzonych w 2010 roku pomiarach i ich analizie z punktu monitoringu automatycznego usytuowanego w powiecie częstochowskim w Złotym Potoku.

Klasyfikację wynikową dla powiatu zawierciańskiego przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Wynikowe klasy dla powiatu zawierciańskiego dla poszczególnych zanieczyszczeń według kryteriów dla ochrony zdrowia i ochrony roślin

| Nazwa substancji | Symbol klasy wynikowej w 2010 roku dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całego powiatu wg kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia | Symbol klasy wynikowej w 2010 roku dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całego powiatu wg kryteriów określonych w celu ochrony roślin |
| --- | --- | --- |
| Pył zawieszony PM10 | C | - |
| Pył zawieszony PM2.5 | C | - |
| Dwutlenek siarki | A | A |
| Dwutlenek azotu | A | - |
| Tlenki azotu | - | A |
| Tlenek węgla | A | - |
| Benzen | A | - |
| Ozon | C | C |
| Ołów | A | - |
| Arsen | A | - |
| Kadm | A | - |
| Nikiel | A | - |
| Benzo(a)piren | C | - |

Klasa A świadczy o dobrym stanie jakości powietrza, co  wskazuje na potrzebę dalszego utrzymywania stężeń zanieczyszczeń w powietrzu na tym samym lub lepszym poziomie.

Uzyskane wynikowe klasy C dla PM10, PM2.5, benzo(α)pirenu (ochrona zdrowia) oraz dla ozonu (ochrona zdrowia i roślin) kwalifikują powiat zawierciański do opracowania Programów Ochrony Powietrza dla tych zanieczyszczeń.

Powierzchniowe wody płynące

Badania stanu czystości wód powierzchniowych w województwie śląskim w 2010 roku  prowadzone były w oparciu o  "Program Państwowego Monitoringu Środowiska dla Województwa Śląskiego na lata 2010–2012" ,  zatwierdzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w dniu  21 grudnia 2009 r. Program ten powstał w oparciu o aktualnie obowiązuje "Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2010-2012" zatwierdzony przez Ministra Środowiska 22 października 2009 r.

Punkty do badań w zależności od rodzaju monitoringu: diagnostycznego, operacyjnego czy badawczego ustala się w oparciu po kryteria zawarte w załączniku nr 1 do Rozporządzenia MŚ z dnia 13 maja 2009 roku (poz. 685).

Zgodnie z „Programem” punkty monitoringu diagnostycznego i operacyjnego zostaną przebadane w ramach jednego cyklu rocznego, aby w okresie 2010-2012 przebadana została cała sieć.

W punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu operacyjnego, zlokalizowanych na jednolitych częściach wód, w których istnieje zagrożenie zrzutu substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz w punktach monitoringu diagnostycznego, dla których wyniki monitoringu wykazały, że którakolwiek z tych substancji wystąpiła w  ilości przekraczającej dopuszczalną normę, prowadzi się corocznie monitoring w zakresie wybranych elementów chemicznych.

Na terenie powiatu zawierciańskiego w 2010 prowadzony był monitoring substancji priorytetowych (WWA)  w punkcie pomiarowym zlokalizowanych na Krztyni w ujściu do Pilicy (m. Tęgobór km 0,5). W przekroju tym prowadzony był monitoring diagnostyczny w 2008 roku i stwierdzono wówczas przekroczenia benzo(g,h,i)perylenu oraz indeno(1,2,3-cd)pirenu. Badania tych substancji wykonywane były również w 2009 oraz 2010, a w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami prowadzone są nadal.

W Wojewódzkim Inspektoracie ważnym elementem oceny wód rzecznych jest ocena eutrofizacji czyli dopływu pierwiastków (głównie biogennych) pochodzących szczególnie z działalności człowieka. Ocena ta obejmuje cykle 3-letnie. Ostatnia wykonana w naszym Inspektoracie dotyczy okresu 2008-2010.  Do wód eutroficznych zaliczono wody, które zgodnie z przeprowadzoną oceną przekraczały w analizowanym zakresie warunki określone dla dobrego stanu ekologicznego.

Na terenie powiatu zawierciańskiego ocena eutrofizacji w punktach obejmowała rzeki: Pilicę, Krztynię i Wartę.  Eutrofizacji nie stwierdzono w Pilicy.

Tabela 5. Wyniki oceny eutrofizacji rzek w punktach pomiarowo-kontrolnych na terenie powiatu zawierciańskiego za lata 2008-2010

| L.p. | Nazwa rzeki | Kod JCW | Nazwa punktu | Wskaźniki powodujące eutrofizację |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pilica | PLRW20009254157 | Pilica Szczekociny | - |
| 2. | Krztynia | PLRW200024254149 | Krztynia ujście do Pilicy - Tęgobórz | Azot Kjeldahla |
| 3. | Warta | PLRW600061811529 | Warta powyżej Zawiercia m.Kromołów | Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy), azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny |

W 2011 roku prowadzony jest monitoring rzeki Krztyni w zakresie diagnostycznym i operacyjnym oraz  monitoring badawczy rzeki Pilicy poniżej Szczekocin.

Wody podziemne oceniono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. Nr 143 poz. 896). Według tego rozporządzenia klasa I to wody o bardzo dobrej jakości, klasa II — wody dobrej jakości, klasa III — wody zadowalającej jakości, klasa IV — wody niezadowalającej jakości, klasa V — wody złej jakości.

| L.P. | Numer punktu | Nazwa punktu | JCWPd | Stratygrafia ujętej warstwy | Klasa jakości 2009 | Klasa jakości 2010 | Wskaźniki odpowiadające poszczególnym klasom jakości1) 2010 | Powiat | Gmina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | II klasa | III klasa | IV klasa | V klasa |  |  |
| 1 | 2032/K | Goleniowy | 97 | K2 |  | III | temp., NO3, Zn, HCO3 | Ca |  |  | zawierciański | Szczekociny |
| 2 | 4/R | Czekanka | 117 | T2 | II | II | temp., O2,Ca,Zn,HCO3,SO4 |  |  |  | zawierciański | Poręba |
| 3 | 1708/K | Zawiercie | 118 | T2 |  | III | Zn, SO4, Ca, HCO3 | O2 (teren) |  |  | zawierciański | Zawiercie |
| 4 | 875/K | Podzamcze | 119 | T1+2 |  | III | temp., NO3, F, Ca, HCO3 | NO2 |  |  | zawierciański | Ogrodzieniec |
| 5 | 876/K | Podzamcze | 119 | J2+3 |  | III | Zn, Ca | NO3 |  |  | zawierciański | Ogrodzieniec |
| 6 | 5/R | Ciągowice | 135 | T2 | II | II | temp. | O2 |  |  | zawierciański | Łazy |
| 7 | 9/R | Hutki Kanki | 135 | T2 | II | II | temp.,Ca, HCO3 | O2 |  |  | zawierciański | Łazy |
| 8 | 60/R | Niegowonice | 135 | T2 | II | II | temp.,PEV,Ca,Mg,Zn,SO4, HCO3 |  |  |  | zawierciański | Łazy |
| Objaśnienia: |  |  |  |  | Poziomy wodonośne: |  |  |  |  |  |
| 2032/K | punkt w sieci krajowej |  |  |  | T | trias |  |  |  |  |  |
| 4/R | punkt w sieci regionalnej |  |  |  | J | jura |  |  |  |  |  |
| JCWPd | Jednolita Część Wód Podziemnych |  |  | K | kreda |  |  |  |  |  |